# АЯ83

ООО «Деревообрабатывающие мастерские»

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

СЕРИИ «КАРУСЕЛЬ»

ДСК-2Д.03.02

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ДСК-2Д.03.02 РЭ

# г. Чебоксары

рисунок 1

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комплекс, ДСК-2Д.03.02 (далее Комплекс)  предназначен для занятий физическими  упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая нагрузка на Комплекс – не более 120 кг.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию на основе деталей из дерева и устанавливается  в помещениях с высотой потолка от 2.4 м до 2.7 м, на полу  и закрепляется к стене, Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Нормируемые параметры |  |
| --- | --- |
| Минимальный допустимый возраст ребенка, лет | 4 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг | 120 |
| Занимаемая площадь в собранном виде (по полу), м | 0,65 х 0,2 |
| Занимаемая площадь в собранном виде (по стене), м | 2,4 х 0,65 |
| Вес нетто (не более), кг | 30 |
| Срок службы (не менее), лет | 5 |

Внимание: Во избежание механических повреждений комплектующих сборка и разборка детского спортивного комплекса (за исключением сверления отверстий в стенах) должна производиться без применения электроинструментов (шуруповёрты, дрели и т. п.)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

| № позиции | Наименование | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДСК 2Д.01.01 Шведская стенка | 1 |
| 2 | Опора | 2 |
| 3 | ДСК 00-023 Кронштейн | 6 |
| 4 | Конфирмат 7х50 | 12 |
| 5 | Саморез 6х60 | 12 |
| 6 | Дюбель 10х50 | 12 |
| 7 | ВО 92.14-01 Рама навесная | 1 |
| 8 | Ключ для конфирмата | 1 |
| Документация |
| Руководство по эксплуатации ДСК-2Д.03.02 РЭ | 1 |
| Руководство по эксплуатации ВО 92.14-01 РЭ | 1 |
| Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции. |

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

4.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Сборку производить поэтапно, следуя указаниям данного руководства (Рис.1).

4.2. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола.

4.3. Сборку и установку производить в следующем порядке:

Установить на стойки шведской стенки поз.1  кронштейны  поз. 3 (Рис.1) и закрепить их конфирматами поз.4.

4.4. Установить на стойки шведской стенки поз.1 опоры поз.2,  со стороны пола, как показано на рис.1. Установить Стенку на выбранном месте. Разметить по отверстиям в кронштейнах поз.3, места под дюбеля поз. 6.

4.5. Высверлить в стене отверстия диаметром 10 мм и забить в них дюбеля. Закрепить Стенку, используя саморезы поз.5.

4.6. Распаковать и собрать Турник ВО-92.14-01, используя прилагаемое к нему РЭ.

4.7. Установить собранный Турник на шведскую стенку на необходимой высоте.

4.8. Используя отверстия в  кронштейнах турника как шаблон, разметить места под отверстия на стойках стенки. Просверлить по полученной разметке в стойках шведской стенки отверстия диаметром 10 мм.

4.9. Закрепить Турник на стенке. используя крепеж прилагаемый с Турником. Верхние кронштейны закрепить с помощью болтов М10 через шайбы гайками. Нижние кронштейны закрепить на стойках стенки саморезами.

4.10. Разборку Комплекса производить в обратной последовательности.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ !

5.1. Не допускается установка Комплекса в помещениях с непрочными стенами. Стена должна быть бетонной или кирпичной, толщиной не менее 100 мм.

5.2. Периодически (раз в неделю) проверять надежность  затяжки элементов крепежа и надежность закрепления  установленного Комплекса.

5.3. Для предотвращения травм рекомендуется использовать мягкий настил на полу под спортивными снарядами.

5.4. Не рекомендуется допускать к занятиям детей без предварительной консультации с врачом и тренером.

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплекс  ДСК-2Д.03.02 соответствует техническим	              условиям ТУ 16848.1-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________ 200 _ г.

ОТК ___________ Подпись _________ Дата  «___»______ 200_  г.

(фамилия, и личное клеймо)

8. УПАКОВКА. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплекс ДСК-2Д.03.02  упакован в ООО «Деревообрабатывающие мастерские»  согласно требованиям, предусмотренным в ТУ 16848.1-2001

_______________         ______________	      ____________________

должность	          личная подпись	       расшифровка подписи

____________________

год, месяц, число

Отметка о продаже:

Дата “____”______________ Продавец _____________

(расшифровка подписи)

_________________

М.П.            (подпись)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 16848.1-2001, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

9.2.  Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев  со дня изготовления.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

адрес: 428000, Россия, Чувашская Республика,

г. Чебоксары, ул. Дубравная, дом 13

телефон: 8(8352) 54-83-04

факс/телефон: 8(8352) 54-83-00

е-mail: domdsk@mail.ru

© ООО «Деревообрабатывающие мастерские»

www.domdsk.ru